Rapiscan 532

Рентгеновская досмотровая камера для крупногабаритных грузов.

Рентгеновская досмотровая система Rapiscan 532 предназначена для досмотра грузов большого размера.

Рентгеновская досмотровая система Rapiscan 532 может применяться в:

- аэропортах - при грузоперевозках, почтовых и курьерских отправлениях;

- таможнях - проверка больших грузов на наличие в них контрабанды;

- тюрьмах - проверка ввозимых и вывозимых грузов;

Rapiscan 532 - это новое поколение рентгеновских досмотровых систем для проверки крупногабаритных грузов и могут поставляться, при дополнительном заказе, с рентгеновским генератором на 450 кB для большей глубины проникновения и компьютерной системой обработки изображения для получения более качественных образов на экране.

Эргономичная, прочная и надежная панель управления дает возможность оператору легко управлять досмотровой камерой, а также выбрать нужные параметры для получения и обработки изображения.

Технические характеристики

| Тип оборудования | конвейерное |
| --- | --- |
| Разрешение | 30 AWG (0,1 мм) |
| Проницаемость | 25 мм, обычная сталь |
| Скорость конвейера | 0,1 метра/сек |
| Размер туннеля | 1,5 метра в ширину и 1,5 метра в высоту |
| Питание | 183-253 Вольт, 50 Герц, |
| Потребление | 2 А максимум, 480 Вольт 3 фазы, по 1 А на фазу |
| Грузоподъемность | 3272 кг на палете 130х130 см, 2325 кг на погонный метр |
| Вес | 2152кг, 2837 кг в упаковке |
| Генератор рентгеновского излучения: |  |
| - охлаждение | замкнутая масляная ванна |
| - напряжение анода | 140 кB рабочее 160 KB номинальное |
| - ток трубки | 0,7 Ампер максимум |
| - расходимость пучка | 40° |
| - направление пучка | горизонтальное |
| Обработка изображений: |  |
| - чувствительный элемент | диодная матица, 1024 диодов монохромный режим 2048 диодов полиэнегетический режим |
| - цифровая память | 24 Мегабайта, 24 бита на цветной пиксель |
| - количество градаций серого цвета | 4096 |
| - дисплей | 17" SVGA дисплей |
| - подавление мерцания и дрожания изображения | есть |
| - полноэкранное отображение картинки без срезания углов | есть |
| Здоровье и безопасность: | соответствует всем действующим международным правилам и стандартам по безопасности и гигиене, применяемых к излучающему оборудованию, включая USA PDA стандарт для рентгеновского оборудования (Федеральный стандарт CA2J-CFR 1020.40). |
| Максимальный фон радиации | меньше 0,1 мР/час (1 Sv/час) в 5 см от внешней панелью. |

Стандартный вариант оборудования обеспечивает следующие функции:

- Полиэнергетический режим работы.

- Выбор глубины проникновения (большая, средняя, малая).

- Различение неорганических/органических веществ оборудования.

- Подчеркивание (улучшение контраста) границ изображения.

- Различные способы подчеркивания границ изображения.

- Возможность настраивать контрастность изображения (цветного и черно-белого).

- Негативное изображение.

- Отображение картины в псевдоцветах.

- Возможность подачи сигнала тревоги при появлении подозрительного багажа.

- Увеличение изображения в 2, 4 и 8 раз.

- Стабилизатор напряжения.

Опции:

- Удаленное тестирование оборудования.

- Системы для обучения персонала и тестирования.

- Цифровое архивирование данных.

- Подставка под монитор.

- Счетчик времени работы оборудования.

- Дополнительное оборудование для работы с багажом.

- Генераторы рентгеновского излучения на 320 кВ и 450 кВ.